附件：

佛山市司法局会议音像设备方案清单

| 序号 | 品牌 | 名称 | 型号 | 规格及相关参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jusbe | 主扩音箱 | PS-10 | 主要功能特点： 1、对音质表现真实自然；其最大的特点就是轻巧而又拥有较高的声压级，满足需要小巧音箱而空间较大的场合。 2、持久耐用的外表，使用了高密度桦木夹板作为箱体的结构材料，而箱体表面采用了耐久度高的黑色聚亚安酯点漆；抗老化强度方面非常强。 3、应用领域：会议室、多功能厅的主扩声；室内SHOW吧、慢摇吧；餐厅、商场等室内场地； 主要技术参数： 1、额定功率：200W； 2、最大输入功率：800W； 3、阻抗：8Ω； 4、频率响应：65Hz-20KHz； 5、系统类型：10寸二路二单元全频； 6、高音单元：44芯高音×1； 7、低音单元：10寸低音×1； 8、指向性覆盖角：80°（H）x50°（V）； 9、最大声压级125dB； 10、灵敏度（1W/1m）：96dB /W(lm)； 11、连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 12、吊挂硬件：10xM8吊点、底托； 13、材质及表面处理：18mm夹板，环保水性漆； 14、颜色：黑色； 15、箱体尺寸：520H*322W*310D（单位：mm）； 16、净重:14kg/只。； 17、包装尺寸： 605H*400W*400D（单位：mm）；毛重：16kg | 只 | 2 |  |  |
| 2 | Jusbe | 辅助音箱 | PS-8 | 主要功能特点： 1、对音质表现真实自然；其最大的特点就是轻巧而又拥有较高的声压级，满足需要小巧音箱而空间较大的场合。 2、持久耐用的外表，使用了高密度桦木夹板作为箱体的结构材料，而箱体表面采用了耐久度高的黑色聚亚安酯点漆；抗老化强度方面非常强。 3、应用领域：会议室、多功能厅的主扩声；室内SHOW吧、慢摇吧；餐厅、商场等室内场地； 主要技术参数： 1、额定功率：150W； 2、最大输入功率：600W； 3、阻抗：8Ω； 4、频率响应：70Hz-20KHz； 5、系统类型：8寸二路二单元全频； 6、高音单元：34芯高音×1； 7、低音单元：8寸低音×1； 8、指向性覆盖角：80°（H）x50°（V）； 9、最大声压级120dB； 10、灵敏度（1W/1m）：92dB /W(lm)； 11、连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 12、吊挂硬件：10xM8吊点、底托； 13、材质及表面处理：18mm夹板，环保水性漆； 14、颜色：黑色； 15、箱体尺寸：450H*260W*260D（单位：mm）； 16、净重： 11.6kg/只。； 17、包装尺寸： 620*330*515（单位：mm，一对装）； 18、毛重：25kg 资质：全国通用的工信部五所（中国赛宝）产品参数检测报告、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部国资委推荐领域信用服务机构企业信用等级AAA级认证、全国质量检验稳定合格产品 | 只 | 4 |  |  |
| 3 | Jusbe | 主扩音箱功放 | CH300 | 主要功能特点： 1、CH系列功率放大器效率高，性能稳定可靠； 2、超静音温控风扇设计，风噪声可达最低； 3、散热系统能自动调节风扇速度，小信号时低速运转，大功率时风扇转速自动提高； 4、超强轻量化设计，体积更小，重量更轻； 5、超强负载能力，超低噪声；专业的零热阻隔散热方案，确保系统正常工作，降低失真； 6、卡侬(XLR)全平衡输入，降低噪声，带卡侬（XLR）平衡输出插座，多台功放可同时并联使用。 主要技术参数： 1、立体声功率：8Ω350W*2,4Ω550W*2,8Ω 2、桥接功率:700W， 3、总谐波失真（1KHz）:0.02%, 4、信噪比（A计权）：106dB, 5、转换速率：60V/us, 6、阻尼系数：400：1， 7、频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB), 8、输入灵敏度：0.775V, 9、输入阻抗：10K ohms-20K ohms, 10、面板指示灯:Signal,protect,active,clip/limiting, 11、电源：220V,50/60Hz, 12、电源消耗功率：700W, 13、机身尺寸（L×W×H）：483*345*88（单位mm）； 14、净重：11kg 资质：3C(非OEM）、RoHS环保认证、CB、CE、全国通用的工信部五所（中国赛宝）产品参数检测报告、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部国资委推荐领域信用服务机构企业信用等级AAA级认证、全国质量检验稳定合格产品 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | Jusbe | 辅助音箱功放 | CH250 | 主要功能特点： 1、CH系列功率放大器效率高，性能稳定可靠； 2、超静音温控风扇设计，风噪声可达最低； 3、散热系统能自动调节风扇速度，小信号时低速运转，大功率时风扇转速自动提高； 4、超强轻量化设计，体积更小，重量更轻； 5、超强负载能力，超低噪声；专业的零热阻隔散热方案，确保系统正常工作，降低失真； 6、卡侬(XLR)全平衡输入，降低噪声，带卡侬（XLR）平衡输出插座，多台功放可同时并联使用。 主要技术参数： 1、立体声功率：8Ω250W*2,4Ω400W*2,8Ω 2、桥接功率:500W， 3、总谐波失真（1KHz）:0.02%, 4、信噪比（A计权）：109dB, 5、转换速率：60V/us, 6、阻尼系数：400：1， 7、频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB), 8、输入灵敏度：0.775V, 9、输入阻抗：10K ohms-20K ohms, 10、面板指示灯:Signal,protect,active,clip/limiting, 11、电源：220V,50/60Hz, 12、电源消耗功率：500W； 13、机身尺寸（L×W×H）：483*345*88（单位mm）； 14、净重：10kg 资质：3C(非OEM）、RoHS环保认证、CB、CE、全国通用的工信部五所（中国赛宝）产品参数检测报告、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部国资委推荐领域信用服务机构企业信用等级AAA级认证、全国质量检验稳定合格产品 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | Jusbe | 调音台 | JB-L12 | 主要功能特点： 1、两编组调音台； 2、平衡式话筒输入，话筒提供优质的48V幻像电源； 3、低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； 4、配备USB播放接口，外接信号处理器； 5、三段英国风格均衡； 6、两组AUX辅助输出可选择为推子前（返送）推子后（外接处理器）； 7、采用16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听。 主要技术参数： 1、12通道调音台； 2、输入：平衡式话筒×8，立体声×2； 3、输出：L、R、MONO、AUX×2； 4、整机信噪比：<-90dB； 5、失真度：<0.01%； 6、频率响应：20Hz-20KHz ±1dB； 7、阻抗匹配-话筒输入：1.6KΩ；其它输入：>10KΩ；录音输出：1.1KΩ；其它输出：120Ω； 8、均衡参数-高频:12KHz±15dB；中频：3.5KHz±15dB；低频：350Hz±15dB； 9、输入灵敏度-话筒：-60dB；立体声输入：-40dB；辅助输入：-20dB；混音返回：-20dB； 10、主输出电平：+4V max； 11、消耗功率：30W； 12、机身尺寸（L×W×H）：530*410*60（单位：mm）； 13、净重：6.2kg。 资质：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部国资委推荐领域信用服务机构企业信用等级AAA级认证、全国质量检验稳定合格产品、第三方检测报告 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | Jusbe | 电源时序器 | SC-1030B | 主要功能特点： 1、一款具有实用功能的8路电源时序器，实时监控电源电压的LED显示窗口； 2、可选的旁路单通道，并带有USB灯光接口； 3、内含微控制器，从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机； 4、8路自锁开关； 5、单路最大输出电流220v/10A； 6、时尚面板设计，高度1.5U， 7、广泛应用于中小型音响系统、多功能剧场、KTV酒吧、广播监控、宾馆建筑业等场合 主要技术参数： 1、通道数量：8路； 2、单路最大输出电流：10A； 3、辅助电源输出：10A； 4、工作电压：180V-240V； 5、输出插座标准；万用电源座； 6、开关间隔时间：1秒； 7、机身尺寸（L×W×H）：480*260*59(单位：mm)； 8、净重：5kg。 资质：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部国资委推荐领域信用服务机构企业信用等级AAA级认证、全国质量检验稳定合格产品、第三方检测报告 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | Jusbe | 数字 反馈抑制器 | DF1 | 主要功能特点： 1、能有效地抑制啸叫； 2、保证语音的传送质量，保真度高，声音清晰，即使在环境较差的场合，也能极大限度地抑制回啸； 3、能有效地防止烧坏音响设备和喇叭； 4、采用92KHz采样频率，32-bitDSP处理器，34-bitA/D及D/A转换； 5、可一键清除滤波器设置； 6、可通过面板的bypass/on按键切换工作模式为直通或抑制； 7、应用场合：大中小型会议室、多功能厅、舞台演出等场所。 主要技术参数： 1、输入通道及插座：2路XLR母卡侬座； 2、输出通道及插座：2路XLR公卡侬座； 3、输入阻抗：平衡20KΩ； 4、输出阻抗：平衡100KΩ； 5、共模拟制比：>70dB（1KHz）； 6、输入范围：≤+19.5dBu； 7、频率响应:20Hz-20KHz （-0.5dB）； 8、信噪比：>110dB； 9、失真度：<0.01%； 10、通道分离度：>110dB（1KHz）； 11、啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波； 12、信号输入频率响应：150Hz-15KHz±0.5dB； 13、滤波器：独立24个每通道； 14、频率分辨率：0.5Hz； 15、啸叫寻找时间：0.1-0.5S； 16、FFT长度：2048； 17、传声增益：6-10HzdB； 18、处理器：96KHz采样频率，32-bitDSP 19、处理器，32-bitA/D及D/A转换； 20、电源：AC110V-240V 50/60Hz； 21、功耗：<12W， 22、机箱适配器高度：1U； 23、机身尺寸（L×W×H）：482*190*44（单位：mm）； 24、净重：2.3kg。 资质：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部国资委推荐领域信用服务机构企业信用等级AAA级认证、全国质量检验稳定合格产品、第三方检测报告 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | Jusbe | 音频处理器 | DP36II | 主要功能特点：★集成均衡、压限、分频等于一体的处理器；96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换；★3输入6输出,低通分频点均可达20Hz～20KHz；提供USB和RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器和超过1500米的距离外用电脑来控制；直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；单机可存储30种用户程序；可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态；★每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，8段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态；每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制；可通过USB或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音。应用场合：用于会议室、多功能厅及大中型舞台演出等扩音系统中使用。 主要技术参数：输入通道及插座：3路XLR母卡侬座；输出通道及插座：6路XLR公卡侬座；输入阻抗：平衡：20KΩ；输出阻抗 ：平衡：100Ω；PC接口：面板1个USB接口、后板2个RS485接口(RJ-45座) ；共模拟制比：>70dB(1KHz) ；输入范围：≤+25dBu ；频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB)；信噪比：>110Db；失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz ；通道分离度：>80dB(1KHz)；功耗 ：≤25W；电源 ：AC110V/220V 50/60Hz ；机身尺寸：482×190×44（单位：mm） 净重：4.1kg。资质：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部企业信用等级AAA级认证、全国质量检验稳定合格产品 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | Jusbe | 无线话筒 | FK-800 U段1拖2 演唱话筒 | 主要功能特点： 1、专为现场专业演出而设计,采用真分集设计； 2、内置天线放大器,可实现多机连接使用,多机连接只使用两条天线；具备超强抗干扰能力和宽阔稳定信号收发能力； 3、专业级声音还原技术频响达到30Hz-18KHz；智能音量压缩,实现大动态声音传输,超低背景噪声,即使在复杂的环境中都可将人声发挥的淋漓尽致； 4、灵活的发射器频率设置和音量设置功能； 5、更有先进自动频率锁定功能,能快速反应,精确锁定所需工作频率；双色背光LCD动态液晶显示屏,直观显示工作状态。 主要技术参数： 1、调制方式:宽带调频(FM)； 2、频率范围:640-690MHz； 3、频率响应: 40HZ-19KHZ(±2db)； 4、信道数目:200个预置频道,通道间隔250KHz； 5、综合信噪比：105dB； 6、相邻信道抑制：≥70dB（干扰信号）； 7、接收方式：自动选讯接收； 8、最大输出电平：+10dBV； 9、射频输出功率：高功率30mW/低功率3mW； 10、灵敏度：可调灵敏度； 11、拾音头：动圈式； 12、发射器供电：3V (1.5V电池两节)； 13、装机高度：1U； 14、产品尺寸：425*190*40（单位：mm）； 15、净重：2.3Kg。 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | Jusbe | 会议主机 | JM-610M | 功能特点；系统主机结合数字电路和模拟电路开发设计；2U机箱带菜单液晶显示，支持热插拔，支持手动或自动编地址。发言模式有声控、先进先出、后进先出、主席模式、全开模式；可设置发言时间。设有一路音频辅助输入，可接入其它背景音乐，带6.3的外接话筒接口和监听耳机接口。单机可接100个单元,加扩展可接250个单元,包括最多12个主席。 技术参数：主席/代表单元接口；圆头DIN-8插座接口×4；电话耦合器接口；话筒灵敏度-46dB；音频输入；RCA（莲花插座）×1；音频输出；RCA（莲花插座）×1；XLR（卡侬插座）×1；6.3mm耳机插座（×1）；6.3mm外接话筒插座（×1）；通讯串口RS232×2；频率响应；50Hz-20kHz；信噪比85dB；主机供电AC220V/50Hz、2.5A保险丝；电流损耗1A；颜色黑色；外部尺寸（L*W*H）483*323*90mm；重量5.5Kg。资质：ISO9001、ISO14001 、OHSAS18001、商务部企业信用等级AAA级认证 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | Jusbe | 主席单元 | JM-610C | 功能特点；简便讨论型会议系统主席单元，防手机信号干扰电路设计，高端触摸式按键，带耳机接口方便使用；整体工艺大方专业，话筒底座与话筒管采用可分离式设计。采用超指向电容话筒，实现高品质声音拾取。JM-610主席单元有优先发言权。单元带有红色光圈工作指示灯。 技术参数；超心型；信噪比75dB；灵敏度-46dB/Pa；频率响应100Hz-12KHz；3.5MM耳机接口×1；安装圆头8P-DIN×2.1米；电源DC24V、最大电流消耗40mA；颜色黑色。外部尺寸（L*W*H）170*117*44mm 咪管：420mm；重量0.85Kg 资质：ISO9001、ISO14001 、OHSAS18001、商务部企业信用等级AAA级认证 | 支 | 1 |  |  |
| 12 | Jusbe | 代表单元 | JM-610D | 功能特点；简便讨论型会议系统单元，防手机信号干扰电路设计，高端触摸式按键，带耳机接口方便使用；整体工艺大方专业，话筒底座与话筒管采用可分离式设计。采用超指向电容话筒，实现高品质声音拾取。单元带有红色光圈工作指示灯。 技术参数；超心型；信噪比75dB；灵敏度-46dB/Pa；频率响应100Hz-12KHz；3.5MM耳机接口×1；安装圆头8P-DIN×2.1米；电源DC24V、最大电流消耗40mA；颜色黑色。外部尺寸（L*W*H）170*117*44mm 咪管：420mm；重量0.85Kg 资质：ISO9001、ISO14001 、OHSAS18001、商务部企业信用等级AAA级认证 | 支 | 9 |  |  |
| 13 | Jusbe | 广播 专业机柜 | GZ-18UB | 主要功能特点： 1、专业广播机柜，行业标准尺寸设计 2、模块拆卸式，钢化玻璃，便于运输及安装 3、选用优质2mm冷轧钢板制作，安全耐用 主要技术参数： 1、容量：18U； 2、尺寸：600*600*1000mm； 3、散热装置：风扇*2； 4、颜色：灰白色 | 个 | 1 |  |  |
| 14 |  | hdmi传输线 |  | hdmi网络延长器网线传输 60米POE供电 | 对 | 8 |  |  |
| 15 |  | 视频线 |  | 30米同轴视频线75-5 | 条 | 7 |  |  |
| 16 | 郎强 | 切换器 |  | 二进8出AV切换器 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 郎强 | 矩阵 |  | 四进8出HDMI矩阵 | 个 | 1 |  |  |
| 18 |  | 音箱线 |  | 100米每卷 | 卷 | 6 |  |  |
| 19 |  | 分离器 |  | hdmi 音视分离器 | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 清华同方 | 网线 |  | 超六类300米每箱 | 箱 | 2 |  |  |
| 21 |  | VGA网络延长器 |  | VGA网络延长器100米间距 | 对 | 8 |  |  |
| 22 | 郎强 | 二进8出VGA切换器 |  | 二进8出VGA切换器 | 个 | 1 |  |  |
| 23 | Jusbe | 音箱吊架 |  | 1015A | 个 | 6 |  |  |
| 24 |  | 施工费 |  | 布线人工，施工辅料 过机线，及不可预见 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |